PROCESSO Nº 08/2019

Anexo XI

Proposta Comercial

Prestação de Serviços de Palco, Sonorização, Iluminação e Bandas para Eventos do Município de Redenção da Serra em 2019

Sr fornecedor: realizar porprosta dos serviços abaixo descriminados:

| Itens | Descritivo | Qtde | Valor Unitário | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | PALCO MÓVEL – Trio Elétrico Palco móvel em caminhão tipo truck, comprimento mínimo de 9 (nove) metros, Largura 2.6 (dois vírgula seis) metros, altura 2,6 (dois vírgula seis) metros do assoalho até a cobertura. Medida mínima do palco 23 (vinte e três) m², com cobertura do palco, porta de acesso lateral. Estrutura para montagem do palco móvel em treliças p30 e grades laterais. Alimentação: 01 gerador silenciado de 60 kwa. Caixas P.A frente: 04 cx de duas vias com 02 alto falantes de 12/15 e drives TI. Caixas P.A fundo: 04 caixas de duas vias com 02 alto falantes de 12/15, 03 caixas de sub com 2 alto falante de 18. Monitores: 04 vias de monitor: sendo 04 monitores passivo com 12/15 e 1 drive. Periféricos: 01 mesa de som digital de 32 canais com 16 auxiliares e 04 máquinas de efeito, COMPRESSOR e GATE em todos os canais. 04 vias de equalizador gráfico de 31 bandas. 01 cubo de baixo. 02 microfones s fio p/ voz. 03 microfones sem fio próprio para metais. 05 microfones de voz. 06 DIRECT BOX. 06 garras LP. 05 pedestais girafas. 08 LED PAR 64 de 3 watts. Cd player com USB ou notebook. Processador de 3 ou 4 vias. Fiação necessária. Equipe técnica: 01 técnico operador de som / 02 ajudantes / 01 motorista devidamente habilitado para esta categoria; Apresentar o documento de habilitação do motorista, do veículo e ART do engenheiro responsável pelo projeto e estrutura montada no caminhão que será utilizado. Tais documentos deverão ser apresentados em conjunto com a proposta de preços, AUTENTICADOS por Cartório ou Servidor do Município de Redenção da Serra . | 06 (seis) diárias |  |  |
| 02 | SOM TIPO – PEQUENO PORTE P.A. - 01 MESA DE SOM DIGITAL DE 16 CANAIS EXPANDIDA PARA 32 CANAIS MODELO 01V COM 08 VIAS DE AUXILIARES, 04 PROCESSADORES DE EFEITO DIGITAL, COMPRRESSOR E GATE EM TODOS OS CANAIS. - 01 PROCESSADOR DIGITAL DE 03 OU 04 VIAS STEREO - 01 CD PLAYER COM ENTRADA USB OU 1 NOTEBOOK. - 01 ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM (110V E 220V) - 04 CAIXAS ACÚSTICAS P/ SUB GRAVES COM 02 FALANTES DE 18” E 800 WATTS CADA. - 04 CAIXAS ACÚSTICAS COM DOIS FALANTES DE 012” POLEGADAS, DE 450 WATTS CADA E UM DRIVE DE TITÂNIO, - AMPLIFICADORES COMPATÍVEIS COM O SISTEMA. PALCO - 04 CAIXAS P/ MONITORES DE 02 VIAS COM FALANTE DE - 12” OU 15” POLEGADAS E DRIVER DE TITÂNIO. - 01 SIDE DRUM (MONITOR DE BATERIA). - AMPLIFICADORES COMPATÍVEIS COM O SISTEMA. - 06 MICROFONES P/ VOZ COM PEDESTAIS. - 06 MICROFONES E GARRAS P/ BATERIA. - 05 MICROFONES E GARRAS P/ PERCUSSÃO. - 02 MICROFONES S/ FIO. - 08 DIRECT BOX P/ INSTRUMENTOS. - 01 AMPLIFICADOR P/ GUITARRA. - 01 AMPLIFICADOR P/ CONTRABAIXO. - FIAÇÃO E CABOS NECESSÁRIOS P/ LIGAÇÃO DO SISTEMA. ILUMINAÇÃO 06 REFLETORES DE LED 03 WATTS. - 01 MESA DE CONTROLE DE LUZ DMX. - 01 MÁQUINA DE FUMAÇA. EQUIPE TÉCNICA - 01 TÉCNICO DE SOM. - 01 TÉCNICO DE LUZ. - 02 FUNCIONÁRIOS DE APOIO PARA SONORIZAÇÃO. | 10 (dez) diárias |  |  |
| 03 | SOM TIPO – MÉDIO PORTE P.A. - 01 MESA DE SOM DIGITAL DE 32 CANAIS COM 16 VIAS DE AUXILIARES, 04 PROCESSADORES DE EFEITO DIGITAL, COMPRRESSOR E GATE EM TODOS OS CANAIS. - 01 PROCESSADOR DIGITAL DE 03 OU 04 VIAS STEREO - 01 CD PLAYER COM ENTRADA USB OU 1 NOTEBOOK. - 01 ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM (110V E 220V) - 04 CAIXAS ACÚSTICAS P/ SUB GRAVES COM 02 FALANTES DE 18” E 800 WATTS CADA. - 08 CAIXAS ACÚSTICAS COM DOIS FALANTES DE 012” POLEGADAS, DE 450 WATTS CADA E UM DRIVE DE TITÂNIO, SUSPENSOS EM ESTRUTURA DE ALUMINIO TRELIÇADA NO SISTEMA LINE ARRAY. - AMPLIFICADORES COMPATÍVEIS COM O SISTEMA. PALCO - 04 CAIXAS P/ MONITORES DE 02 VIAS COM FALANTE DE - 12” OU 15” POLEGADAS E DRIVER DE TITÂNIO. - 01 SIDE DRUM (MONITOR DE BATERIA). - AMPLIFICADORES COMPATÍVEIS COM O SISTEMA. - 06 MICROFONES P/ VOZ COM PEDESTAIS. - 06 MICROFONES E GARRAS P/ BATERIA. - 05 MICROFONES E GARRAS P/ PERCUSSÃO. - 02 MICROFONES S/ FIO. - 08 DIRECT BOX P/ INSTRUMENTOS. - 01 AMPLIFICADOR P/ GUITARRA. - 01 AMPLIFICADOR P/ CONTRABAIXO. - 01 BATERIA ACUSTICA. 04 PRATICAVEL 02 X 01 PANTOGRAFICO DE 0,50 DE ALTURA - FIAÇÃO E CABOS NECESSÁRIOS P/ LIGAÇÃO DO SISTEMA. 20 MTS DE GRADIU 02X 01 MTS COM 1,20 DE ALTURA GALVANIZADO 40 MTS DE TRELIÇA DE ALUMINIO P30 ILUMINAÇÃO 08 REFLETORES DE LED 03 WATTS. 12 PAR 64 FOCO 5 04 MOVINGS 575 OU BEAM 300 - 01 MESA DE CONTROLE DE LUZ DMX. - 01 MÁQUINA DE FUMAÇA. EQUIPE TÉCNICA - 01 TÉCNICO DE SOM. - 01 TÉCNICO DE LUZ. - 02 FUNCIONÁRIOS DE APOIO PARA SONORIZAÇÃO | 05 (cinco) diárias |  |  |
| 04 | SOM TIPO – GRANDE PORTE P.A. - 01 MESA DE SOM DIGITAL DE 32 CANAIS COM 16 VIAS DE AUXILIARES, 04 PROCESSADORES DE EFEITO DIGITAL, COMPRRESSOR E GATE EM TODOS OS CANAIS. - 01 PROCESSADOR DIGITAL DE 03 OU 04 VIAS STEREO - 01 CD PLAYER COM ENTRADA USB OU 1 NOTEBOOK. - 01 ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM (110V E 220V) - 08 CAIXAS ACÚSTICAS P/ SUB GRAVES COM 02 FALANTES DE 18” E 800 WATTS CADA. - 08 CAIXAS ACÚSTICAS COM DOIS FALANTES DE 012” POLEGADAS, DE 450 WATTS CADA E UM DRIVE DE TITÂNIO, SUSPENSOS EM ESTRUTURA DE ALUMINIO TRELIÇADA NO SISTEMA LINE ARRAY. - AMPLIFICADORES COMPATÍVEIS COM O SISTEMA. PALCO - 04 CAIXAS P/ MONITORES DE 02 VIAS COM FALANTE DE - 12” OU 15” POLEGADAS E DRIVER DE TITÂNIO. - 01 SIDE DRUM (MONITOR DE BATERIA). - AMPLIFICADORES COMPATÍVEIS COM O SISTEMA. - 06 MICROFONES P/ VOZ COM PEDESTAIS. - 06 MICROFONES E GARRAS P/ BATERIA. - 05 MICROFONES E GARRAS P/ PERCUSSÃO. - 02 MICROFONES S/ FIO. - 08 DIRECT BOX P/ INSTRUMENTOS. - 01 AMPLIFICADOR P/ GUITARRA. - 01 AMPLIFICADOR P/ CONTRABAIXO. - 01 BATERIA ACUSTICA. 04 PRATICAVEL 02 X 01 PANTOGRAFICO DE 0,50 DE ALTURA - FIAÇÃO E CABOS NECESSÁRIOS P/ LIGAÇÃO DO SISTEMA. -20 m GRADIL 2X1,2 GALVANIZADO 40 MTS DE TRELIÇA DE ALUMINIO P30 ILUMINAÇÃO 10 REFLETORES DE LED 03 WATTS. 12 PAR 64 FOCO 5 06 MOVINGS 575 OU BEAM 300 - 01 MESA DE CONTROLE DE LUZ DMX. - 01 MÁQUINA DE FUMAÇA. EQUIPE TÉCNICA - 01 TÉCNICO DE SOM. - 01 TÉCNICO DE LUZ. - 02 FUNCIONÁRIOS DE APOIO PARA SONORIZAÇÃO | 15 (quinze) diárias |  |  |
| 05 | PALCO 6X4 m TRELIÇADO DE ALUMINIO LINHA P 30. O Palco deverá conter fechamento com os 03 (três) lados, com SOMBRITES ou lona preta. Cobertura com sistema de duas águas com lona especial de cobertura retardante de chamas, contendo laudo técnico da fabricante, praticável com treliças de ferro galvanizado, com altura do chão ao piso do palco de 0,80 m, com compensado naval 20 mm especial para palco. O palco deverá conter guarda corpos nas laterais e no fundo. O palco deverá ter escada antiderrapante com corrimão dos 02 lados, de acordo com a altura do piso. Espaço do palco entre o chão e o início do piso do palco deverá ter fechamento total, frente, laterais e fundo. | 10 (DEZ) diárias |  |  |
| 06 | PALCO 8X6 m TRELIÇADO DE ALUMINIO LINHA P 30. O Palco deverá conter fechamento com os 03 (três) lados, com SOMBRITES ou lona preta. Cobertura com sistema de duas águas com lona especial de cobertura retardante de chamas, contendo laudo técnico da fabricante, praticável com treliças de ferro galvanizado, com altura do chão ao piso do palco de 0,80 m, com compensado naval 20 mm especial para palco. O palco deverá conter guarda corpos nas laterais e no fundo. O palco deverá ter escada antiderrapante com corrimão dos 02 lados, de acordo com a altura do piso. Espaço do palco entre o chão e o início do piso do palco deverá ter fechamento total, frente, laterais e fundo. | 10 (DEZ) diárias |  |  |
| 07 | Apresentação de Show Musical para o Carnaval, com repertório variado em vários ritmos Carnavalescos, incluindo: Marchinhas Consagradas, Marchinhas Regionais e Marchinhas compostas por Munícipes de Redenção. Incluindo ainda se solicitado, músicas baianas (axé) consagradas e atuais. Duração do Show de no Mínimo 3 (três) horas. A banda deve ser composta por no mínimo: 02 vocalistas masculinos, 01 vocalista feminina, 01 baterista, 01 tecladista, 01 baixista, 01 guitarrista, 01 percussionista. A Banda deverá ser previamente analisada pela Comissão de Organização, dependendo de sua aprovação à contratação da mesma. Serão analisados repertório, apresentação da banda e seus músicos, vestuário, entre outros. Todos os custos com alimentação, transporte, encargos, serão por conta do CONTRATADO. Comprovante de negociação ou quitação relativa às eventuais cobranças junto ao ECAD, exigência para contratação. | 07 (sete) diárias |  |  |
| 08 | Apresentação de banda de palco de ritmos regionais, para eventuais apresentações nos eventos tradicionais, nos bairros rurais e centro, com ritmos variados. Mínimo de 03 (três) horas de apresentação. A Banda deverá ser previamente analisada pela Comissão de Organização ou Secretário, quando for o caso, dependendo de sua aprovação à contratação da mesma. Todos os custos com alimentação, transporte, encargos, serão por conta do CONTRATADO. Comprovante de negociação ou quitação relativa às eventuais cobranças junto ao ECAD, exigência para contratação. Apresentar relação de possíveis bandas a serem contratadas. | 15 (quinze) diárias |  |  |
|  |  | Valor Global | R$ |

VALOR TOTAL POR EXTENSO:

Validade da Proposta: 60 dias

Condições de pagamento: 30 dias

Local, Data

Assinatura

Nome do responsável:

CPF:

Cargo:

CARIMBO EMPRESA